## Slide 1
PROYECTO FINAL · DIPLOMADO IA · 2026
Sistema de Semáforo Inteligente
Detección de objetos y lógica de priorización adaptativa
con Deep Learning, robusta ante condiciones climáticas adversas
Universidad del Bío-Bío
Departamento de Formación Continua · Sede Concepción
Estudiante: Fanny Balchen, Diego Mardones, Iván Viveros
30 de junio de 2026

## Slide 2
01
El problema
Tres dimensiones que se combinan en una intersección urbana
Congestión vehicular
Los semáforos de tiempo fijo no se adaptan al flujo real. Generan demoras innecesarias, mayor consumo y emisiones.
Emergencias bloqueadas
Ambulancias, bomberos y carabineros pierden minutos críticos en cruces. Un retraso puede costar vidas.
Clima de Concepción
Neblina densa frecuente en mañanas invernales, lluvia y baja luminancia ponen a prueba cualquier sistema de visión.
¿Cómo construir un sistema que priorice emergencias, se adapte al tráfico y no falle en niebla?
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
2 / 15

## Slide 3
02
Objetivos del proyecto
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una aplicación de Deep Learning que detecte peatones, vehículos y vehículos de emergencia, y controle adaptativamente un semáforo con priorización jerárquica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
Construir o adaptar un dataset etiquetado con las 3 clases.
2
Aplicar buenas prácticas: split estratificado, augmentation, transfer learning.
3
Entrenar YOLOv8 con pesos preentrenados en COCO.
4
Evaluar con matriz de confusión, mAP, precisión, recall — priorizando recall de emergencia.
5
Diseñar el módulo de priorización con ventana de estabilidad.
6
Garantizar robustez climática con detector de visibilidad y falla segura.
7
Integrar todo en un pipeline end-to-end.
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
3 / 15

## Slide 4
03
Estado del arte
Detección de objetos para sistemas de transporte inteligente
Evolución de la detección
Clásicos (pre-2012)
HOG + SVM, SIFT, SURF — descriptores manuales
Two-stage (2014-2017)
Faster R-CNN, Mask R-CNN — alta precisión, lentos
One-stage (2016+)
SSD, RetinaNet, YOLO — tiempo real
YOLOv8 (2023, Ultralytics)
Anchor-free, mosaic + mixup integrados, estado del arte en COCO
Aplicaciones en tráfico
Vaiyapuri et al. (2024)
YOLOv8 para detección de vehículos de emergencia: precisión y recall > 90 % en escenas urbanas.
Wu et al. (2025)
YOLOv8 mejorado para vehículos + peatones + señalética en VisDrone: mAP > 0,80.
Para el control del semáforo
Dos enfoques: reglas heurísticas (este proyecto) o Reinforcement Learning (línea futura).
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
4 / 15

## Slide 5
04
Arquitectura: 2 cámaras + controlador central
cam_sur (Sur→Norte) + cam_este (Este→Oeste) + ControladorInterseccion
Intersección — 2 ejes detectados
CAM-SUR
CAM-ESTE
2 cámaras IP · 2 ejes de detección (SN y EO)
2×
Cámaras
cam_sur · cam_este
2×
YOLOv8
(batch)
Detecciones tagueadas
SN: 2 veh, 1 peatón
EO: 1 veh, 0 peatón
🚨 emergencia detectada
⬇
CONTROLADOR CENTRAL DE INTERSECCIÓN
Aplica 4 reglas jerárquicas + define fase
⬇
Fase: FASE_SN · FASE_EO · TRANSICION · EMERGENCIA · FALLA_SEGURA
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
5 / 15

## Slide 6
05
YOLOv8 + Transfer Learning desde COCO
La clave técnica para entrenar bien con pocos datos propios
PASO 1 · BASE PREENTRENADA
COCO
330 K imágenes · 80 clases
YOLOv8s ya viene entrenado:
person · car · truck · bus · motorcycle
PASO 2 · FINE-TUNING
Nuestros datos
~10 K imágenes (CC BY 4.0)
Open Images V7
+ Emergency Vehicles xockh
RESULTADO
Modelo especializado
3 clases del proyecto:
peatón · vehículo ·
emergencia con balizas
100×
menos datos
propios necesarios
días → horas
tiempo de
entrenamiento
mejor
generalización
a escenas nuevas
Usamos YOLOv8s (11,2 M parámetros, mAP 44,9 en COCO, > 30 FPS en GPU): balance óptimo entre precisión y velocidad para tiempo real.
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
6 / 15

## Slide 7
06
Dataset y análisis exploratorio
Tres clases · división estratificada 70 / 20 / 10
Clases del modelo
0 — Peatones
Personas cruzando o esperando en el cruce peatonal.
1 — Vehículos
Autos, camionetas, SUV, camiones, motos, etc.
2 — Emergencia
Solo con balizas encendidas (ambulancia, bomberos, carabineros).
Distribución típica (desbalance esperado)
Chart: 
| Peatones | Vehículos | Emergencia
Anotaciones | 3200 | 4800 | 380
La clase EMERGENCIA es minoritaria → priorizar augmentation, pesos de clase, y RECALL como métrica principal en esa clase
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
7 / 15

## Slide 8
07
Augmentation climático para Concepción
Las augmentations por defecto de YOLOv8 no simulan neblina. Agregamos Albumentations.
RandomFog
Prob. de aplicación: 30 %
Niebla leve y densa
RandomRain
Prob. de aplicación: 20 %
Gotas y trazos
RandomBrightnessContrast
Prob. de aplicación: 35 %
Amanecer / atardecer / noche
RandomShadow
Prob. de aplicación: 20 %
Sombras de árboles, postes
Motion + Gaussian Blur
Prob. de aplicación: 20 %
Vibración, niebla densa
ISONoise
Prob. de aplicación: 15 %
Ruido de baja luz
Resultado: 2 copias aumentadas por imagen original (offline) → el modelo aprende a generalizar a condiciones que no estaban en el dataset original, sin requerir miles de fotos adicionales con neblina real.
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
8 / 15

## Slide 9
08
Detector de baja visibilidad
El sistema sabe cuándo NO confiar en sus propias detecciones (< 1 ms por frame)
01
var(∇²I)
Varianza del Laplaciano
Nitidez / borrosidad
CRÍTICO
< 50 → muy borrosa
BAJO
< 100 → reducida
02
σ(gris)
Contraste RMS
Diferencia claro / oscuro
CRÍTICO
< 20 → niebla densa
BAJO
< 35 → posible neblina
03
μ(gris)
Brillo medio
Luminancia global
CRÍTICO
< 40 oscura / > 215 sobreexpuesta
BAJO
—
Si la imagen no es confiable → activar FALLA SEGURA (slide siguiente). Umbrales calibrables en terreno.
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
9 / 15

## Slide 10
09
Fases del semáforo + reglas con prioridad
5 fases · 4 reglas en cascada · Regla 0 prevalece (IEC 61508)
Fases operacionales
FASE_SN
Verde Sur→Norte
cam_sur detecta tráfico · flujo SN tiene prioridad
FASE_EO
Verde Este→Oeste
cam_este detecta tráfico · flujo EO tiene prioridad
EMERGENCIA
Verde solo en aprox.
Vehículo emergencia · Resto en rojo
FALLA SEGURA
Amarillo parpadeante
Cámara sin visibilidad → ciclo fijo
Reglas en orden de prioridad (de mayor a menor)
0
Falla segura
Cámara sin visibilidad/señal
1
Emergencia
Latch inmediato · salida 5s sin detección
2
Densidad NS/EO
Diferencia ≥5 veh · min 20s
3
Ciclo normal
Timer: 750 frames (30s)
T
Transición
Amarillo 3s entre fases · 75 frames
Filosofía: un semáforo predecible es siempre preferible a uno inteligente pero impredecible.
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
10 / 15

## Slide 11
10
Entrenamiento — hiperparámetros clave
Transfer learning desde COCO · Early stopping · Reproducibilidad
Hiperparámetro | Valor | Justificación
Modelo base | YOLOv8s | Balance precisión/velocidad
Pesos iniciales | yolov8s.pt (COCO) | Transfer learning desde 80 clases generales
Épocas | 50 | Suficientes con augmentation y early stopping
Patience | 10 | Early stopping si no mejora
Imgsz | 640 × 640 | Estándar YOLOv8
Batch | 16 | Ajustar a VRAM disponible
Optimizador | AdamW | Converge rápido en fine-tuning
LR inicial / sched | 0.01 / coseno | Decae suavemente
Mosaic / MixUp | 1.0 / 0.15 | Augmentation principal
HSV (h/s/v) | 0.015 / 0.7 / 0.4 | Robustez a balizas y luz
Seed | 42 | Reproducibilidad
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
11 / 15

## Slide 12
11
Métricas — resultados reales
Resultados exp2 (50 épocas) vs objetivos originales
0.614
Recall global (exp2)
Objetivo era ≥0.90 · debounce 10 frames
0.620
mAP@0.5 (exp2)
exp1 obtuvo 0.5646 · mejora +9.8%
0.667
Precisión (exp2)
exp1 obtuvo 0.561
Comparativa modelos
exp1 vs exp2
exp1 (15ep·416px):
mAP@0.5=0.5646 · P=0.561 · R=0.541
exp2 (50ep·640px):
mAP@0.5=0.620 · P=0.667 · R=0.614
Mejora del 9.8% en mAP@0.5 con el modelo de 50 épocas.
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
12 / 15

## Slide 13
12
Demo — el sistema en acción
Demo web Flask · Streaming MJPEG en tiempo real
EMERGENCIA · Latch inmediato
Ambulancia detectada (conf ≥ 0.50) — activa latch
Activación:
1er frame con conf ≥ 0.50 activa emergencia al instante
Transición:
Amarillo 3s → EMERGENCIA (verde sobre aprox. ambulancia)
Salida:
5s consecutivas sin detección → amarillo 3s → fase anterior
DEMO WEB · Flask + MJPEG Streaming
Interfaz web · semáforos SVG reactivos
Servidor:
Flask en localhost:5000 · modelo preload al arrancar
Video:
Streaming MJPEG · cam_sur + cam_este simultáneas
UI:
Semáforos SVG animados · SSE cada 150ms · sin polling
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
13 / 15

## Slide 14
13
Hoja de Ruta de Implementación
3 fases progresivas · del laboratorio a la intersección real
FASE 01 · Generación y Entrenamiento
Hardware
PC GPU NVIDIA (GTX 1650+ / 4 GB VRAM)
Cloud alternativo
Colab Pro · AWS EC2 p3 · Azure NC6
Framework IA
Python 3.10+ · PyTorch 2.x · YOLOv8
CUDA / Driver
Driver 595+ · CUDA 12.x · cuDNN 8.x
Dataset
Roboflow · LabelImg · Albumentations
Entorno
Jupyter · VSCode · Git + GitHub
FASE 02 · Pruebas en Laboratorio
Hardware Edge
Jetson Nano / Orin NX · Mini PC industrial
Cámaras
2–4 cámaras USB/IP HD 1080p
Modelo
YOLOv8 → ONNX / TensorRT
Red
LAN local controlada · sin internet
Control
GPIO o mock del semáforo físico
Criterio OK
Latencia < 100 ms · mAP ≥ 0.85
FASE 03 · Producción y Vida Real
Hardware Ind.
Jetson AGX Orin / PC ind. IP65
Cámaras
IP66 · IR nocturno · antivandalismo
Conectividad
4G/5G o fibra + VPN cifrada
Integración
RS-232/485 con controlador NEMA/ITS
Energía
Fuente industrial + UPS
Mantenimiento
Updates remotos · logs · 24/7
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
14 / 16

## Slide 15
14
Conclusiones y próximos pasos
Lo que se logró
ControladorInterseccion 5 fases: SN, EO, TRANSICION, EMERGENCIA, FALLA SEGURA
Reentrenamiento 50 épocas: mAP@0.5 mejoró 0.5646 → 0.620 (+9.8%)
Latch de emergencia: activación inmediata + salida tras 5s continuas
Demo web Flask: MJPEG · semáforos SVG · transición amarilla 3s entre fases
Limitaciones
Augmentation sintético no reemplaza datos reales
Sin tracking entre frames (cada uno independiente)
Umbrales heurísticos sin optimización formal
Validación solo en imágenes, no en hardware
Próximos pasos (M4)
Exportar a ONNX / TensorRT
Desplegar en Jetson Nano / Coral
Integración con SCADA / MQTT
MLOps: monitoreo y reentrenamiento
Mejoras técnicas
Tracking multi-objeto (ByteTrack, DeepSORT)
Reinforcement Learning para la política
Cámara térmica como respaldo en visibilidad crítica
Dataset propio con neblina real en Concepción
Sistema de Semáforo Inteligente · Diplomado IA UBB 2026
14 / 15

## Slide 16
Gracias
Preguntas y discusión
Fanny Balchen, Diego Mardones, Iván Viveros
Diplomado en Tecnologías para Inteligencia Artificial · Universidad del Bío-Bío · 2026